# ANEXO V

TÍTULO DEL PROYECTO: “Mojar o no mojar”

ACTIVIDAD N( 3 TÍTULO: Detector de vertidos.

DESARROLLO CONCRETO DE LA ACTIVIDAD: En un terrario o acuario simularemos un estanque, río o playa. Bajo el agua colocaremos un circuito con una célula fotoeléctrica, que en función de la intensidad luminosa que reciba procedente de una lámpara, que simulará al Sol, podrá activar un relé que hará sonar una alarma. Este dispositivo podría ser utilizado para detectar vertidos incontrolados en ríos o manchas de petróleo en el mar, ya que cuando el vertido se interponga entre el Sol y la fotocélula, ésta recibirá menos cantidad de luz variando su resistencia y podrá activar, a través del relé, un segundo circuito. METODOLOGÍA QUE POTENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO: Se atraerá al público gracias a la alarma sonora o luminosa que saltará cuando la mancha llega a la fotocélula. Los visitantes irán vertiendo aceite o petróleo sobre el acuario y moverán la mancha hasta que ésta se interponga entre la fotocélula y la luz, en ese momento saltará la alarma. También retirarán la mancha con un aspirador de líquidos y observarán como se vuelve a desactivar la alarma. Se les explicará el funcionamiento de algunos componentes electrónicos como las fotocélulas y los relés y la importancia de detectar a tiempo un vertido. Con un circuito electrónico como éste podemos contribuir a cuidar nuestro entorno y evitar que se produzcan desastres naturales que afecten a nuestros ríos, playas y estanques.